## Slide 1
Unterteilung der Löschwasserquellen
Offen, ungenormt  Wasserbecken, natürliche Gewässer
Offen, genormt  Löschwasserteich
Geschlossen  Wasserbehälter, Zisternen
Geschlossen, genormt  Wasserbehälter
Sonstig, genormt  Löschwasserbrunnen
PP_Zeichen­Loeschwasserteich:
Nur zu verwenden für genormte offene Gewässer, d.h. künstlich angelegte Löschwasserteiche, die über eine fest definierte Löschwasserentnahmemenge verfügen.
Das Piktogramm ist neben die Entnahmestelle(n) (UP_Sauganschluss*) zu platzieren.
PP_Zeichen­Loeschwasserbrunnen:
Das Piktogramm ist neben die Entnahmestelle (UP_Sauganschluss*) zu platzieren.
PP_Zeichen­Loeschwasserbehaelter­Unterirdisch:
Das Piktogramm ist neben die Entnahmestelle(n) (UP_Sauganschluss*) zu platzieren.
PP_Zeichen­Loeschwasserbehaelter­Oberirdisch:
Das Piktogramm ist neben die Entnahmestelle(n) (UP_Sauganschluss*) zu platzieren.
Zum Abgleich mit der Schriftgröße, die im Piktogramm abzubilden ist:
Typische Löschwassermengen:
Löschwasserteich: 1000m³
Behälter: typisch 24m³ 48m³ bis max. 196m³
Nur die genormten Quellen werden über ein Brandschutzpiktogramm hervorgehoben.

## Slide 2
Unterteilung der Löschwasserentnahmestellen
Saugstelle  kein Anschluss, ggf. bautechnische Einfassung der Saugstelle (z.B. Schacht)
Sauganschluss  genormter Anschluss zur LW-Entnahme, Quelle steht nicht unter Druck
Hydrant  genormter Anschluss zur LW-Entnahme, Quelle steht unter Druck
Bei einem Sauganschluss steht das nutzbare Brandvolumen an der LW-Quelle
Bei einem Hydranten steht die Leistung an der Entnahmestelle
Es fehlen die Präsentationsobjekte für die Saugstelle (Unterscheidung überflur, unterflur)

## Slide 3
Wasserquelle | Entnahmestelle | Klasse LgBestMod für Wasserquelle | Klasse LgBestMod für Entnahmestelle | Darstellung im Feuerwehrplan
Offenes Gewässer | Saugstelle Sauganschluss (überflur, unterflur) | BF_Fliessgewaesser, BF_StehendesGewaesser | „Nix“ UP_Loeschwasserentnahmestelle | Entnahmestelle
Offenes Gewässer, genormt | Saugstelle Sauganschluss (überflur, unterflur) | UF_Teich, wenn es sich um einen nach DIN 14210 angelegten Teich handelt | „Nix“ UP_Loeschwasserentnahmestelle | Wasserquelle mit VolumenBrandschutz Entnahmestelle
Löschwasserbrunnen | Sauganschluss (überflur, unterflur) | UP_Loeschwasserbrunnen | UP_Loeschwasserentnahmestelle | Wasserquelle mit Leistung (m³/h) Entnahmestelle
Geschlossener Behälter | Sauganschluss (überflur, unterflur) | UF_Wasserbehaelter UF_Zisterne | UP_Loeschwasserentnahmestelle | Entnahmestelle
Geschlossener Behälter, genormt | Sauganschluss (überflur, unterflur) | UF_Wasserbehaelter nach DIN 14230, gekennzeichnet durch Wasserqualitaet=Löschwasser | UP_Loeschwasserentnahmestelle | Wasserquelle mit VolumenBrandschutz Entnahmestelle
Löschwasserleitung | Hydrant (überflur, unterflur) | UL_Wasserleitung mit Wasserqualitaet=Löschwasser | UP_Hydrant | Entnahmestelle mit Leistung (m³/h)
Übersicht: Zusammenhang zwischen Löschwasserquelle und -entnahmemöglichkeiten

## Slide 4
Wasserquelle | Entnahmestelle | Klasse LgBestMod für Wasserquelle | Klasse LgBestMod für Entnahmestelle | Darstellung im Feuerwehrplan
Staueinrichtung an einem Fließgewässer | - | BF_Fliessgewaesser | - | UP_ZeichenWasserstaueinrichtung (NEU)
Wasserquelle | Einspeisestelle | Klasse LgBestMod für Wasserquelle | Klasse LgBestMod für Einspeisestelle | Darstellung im Feuerwehrplan
- | Löschwasser-Einspeiseeinrichtung | - | - (i.d.R. nur in der Gebäudebestandsdokumentation nachgewiesen) | UP_LoeschwasserEinspeisung NEU: Mit Art-Attribut Werte: A, B, C, unspezifiziert) A: sehr selten, kann daher auch weg gelassen werden Unspezifiziert: Altdaten
Übersicht: Zusammenhang zwischen Löschwasserquelle und -entnahmemöglichkeiten
Einspeisestellen

## Slide 5
Ersetzen durch:
Anforderung 924: PP_ZeichenSaugstelleOffenesGewaesser
Die LW-Entnahme erfolgt im Gewässer direkt oder an einem Löschwasserschacht.
Wie ist der LW-Schacht aufzumessen?

## Slide 6
Anforderung 923: NEU: Löschwasser-Sauganschluss
Wie ein Hydrant, aber nicht an eine wasserführende Leitung, sondern an eine Saugleitung (ohne eigenen Wasserdruck) angeschlossen.
PP_LoeschwasserSauganschlussUnterflur
PP_LoeschwasserSauganschlussUeberflur
Zum Vergleich PP_ZeichenUeberflurhydrant: „Pfeil“ wirkt proportional zu klein, anpassen!
PP_ZeichenUnterflurhydrant
Beschreibung: Löschwasser-Sauganschluss, unterflur nach DIN14222
Beschreibung: Löschwasser-Sauganschluss, überflur nach DIN14222 oder
Löschwasser-Sauganschluss, überflur mittels DIN 14319 Festkupplung

## Slide 7
Farben anpassen:
DIN 14034-6 Graphische Symbole für das Feuerwehrwesen
Signalblau: RAL 5005 R/G/B: 0/83/135
Signalrot: RAL 3001 155/36/35
Signalgelb: RAL 1003 249/168/0
  zB Absperrarmatur Gasversorgung
  Auch für Nicht befahrbare Fläche (DIN 14095 “Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen”)
Signalgrün: RAL 6032 34/127/82
Dienstvorschrift Bw: A1-2042/1-6016 Brandschutzbestimmung für den Umgang mit Munition
Leuchtorange: RAL 2005 255/77/6
Piktogramme anpassen:
Bei den Wasserentnahmestellen ist das Innenleben der Signatur und die Schrift in schwarz darzustellen:
PP_Zeichen­Loeschwasserbehaelter­Oberirdisch
PP_Zeichen­Loeschwasserbehaelter­Unterirdisch
PP_Zeichen­Loeschwasserbrunnen
PP_Zeichen­Loeschwasserteich
PP_Zeichen­Ueberflurhydrant Text aus UP_Hydrant.Leistung  in schwarz
PP_Zeichen­Unterflurhydrant Text aus UP_Hydrant.Leistung  in schwarz
Anforderung 156
Anforderung 926
Anforderung 925

## Slide 8
Ergänzen: Hydrant.Leistung im Piktogramm mit darstellen

## Slide 9
UP_Zeichen­Feuerwehrschluesseldepot:
Linienstärke der Umrandung anpassen, Schriftzug „FSD“ dicker/kräftiger:, Mindestgröße 2mm gefordert
UP_Zeichen­Feuerwehr­Anzeigentableau
s.o.
UP_Zeichen­Feuerwehreinsatzplan
UP_Zeichen­Feuerwehrbedienfeld
UP_Zeichen­Brandmeldezentrale
Vergleich:
SOLL:
Zu schmal:
Zu breit:
Anforderung 927

## Slide 10
UP_Zeichen­Steigleitung
Kreis kleiner
Umrandung zu mächtig
UP_Zeichen­Loeschwassereinspeisung
Signatur korrigieren
Neue Unterteilung nach Art-Attribut mit Buchstanden A, B, C, unspezifiziert (ohne Buchst.)
Anforderung 927

## Slide 11
NEUES Piktogramm PP_ZeichenLoeschwasserDruckerhoehungsanlage
Zur Klasse UP_Druckerhoehungsanlage
Anforderung 928

## Slide 12
Zur Diskussion mit Fachbereich Wasserversorgung:
Gibt es die Variante „Schlauchanschlussventil, nass“/ „Schlauchanschlussventil, trocken“ (Zusammenstellung Hr. Sternberg vom 1.10.2021) eher unüblich auf Bundesliegenschaften
Hinweis: kleiner Widerspruch im Datenmodell: UF_Wasserbehälter mit Wasserqualitaet „Brauchwasser“  ist dann nach der Definition, die zur Klasse UF_Wasserbehaelter festgelegt ist, eine Zisterne. Daher macht der Wert „Brauchwasser“ zu dieser Klasse keinen Sinn. Da es sich aber um eine Werteliste handelt, die für mehrere Klassen aus dem Fachbereich Wasserversorgung verwendet wird, ist das akzeptabel.

## Slide 13
Weitere Vorgehensweise:
Erstellung einer Verfahrensbeschreibung zum Thema Brandschutz mit:
Übersichtstabelle
Zu jeder Variante zur Erläuterung:
  Skizze und/oder Fotos (Zulieferung Hr. Sternberg  Nutzungsvereinbarung) und
  Musterplan gem. LgBestMod Grundplan
  Musterplan Themenplan Brandschutz
Bereitstellung unter www.liegenschaftsbestandsmodell.de, FAQs