## Slide 1
AG Wasserversorgung
Anpassungen des LgBestMod

## Slide 2
Veranlassung
Abgleich zwischen den Arbeitshilfen Wasserversorgung (AHW) und dem Liegenschaftsbestandsmodell (LgBestMod)
  Abweichungen zwischen den Dokumentationen wurden hinsichtlich der Datenmodelle festgestellt
Zielsetzung
Vereinheitlichen der Datenmodelle aus den AHW und dem LgBestMod
Veranlassung / Zielsetzung

## Slide 3
Vereinheitlichung der Datenmodelle
Dokumentation des aktuellen IST-Zustand (Spalten „IST“)
Dokumentation der Ziel-Zustands (Spalten „SOLL“)
Gegenüberstellung der Objektarten AHW und LgBestMod
Angleichen der Attribute der AHW und des LgBestMod
  Übernahme von bestandsrelevanten Attributen in das LgBestMod (z.B. „Aussendurchmesser“)
  Keine Übernahme von Sachattributen in das LgBestMod (z.B. „Verlegefirma“)
Angleichen der Wertelisten der AHW und des LgBestMod
  Ergänzen neuer Wertelisten
  Erweiterung bestehender Wertelisten

## Slide 4
Erweiterungen – Objektart „Leitung“ (1)
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | Leitung | Leitung | UL_Wasserleitung | UL_Wasserleitung
GeoTyp | Linie | Linie | Linie | Linie
Attribute | DA | Aussendurchmesser | – | Aussendurchmesser
 | Aussenschutz („Aussenschutz“) | Aussenschutz („Aussenschutz“) | Aussenschutz („LA_WasserltgAussenschutz“) | Aussenschutz („LA_WasserltgAussenschutz“)
 | Baujahr | Baujahr | – | –
 | Freier Text | Bemerkung | Bemerkung | Bemerkung
 | – | Bezeichnung | Bezeichnung | Bezeichnung
 | Bodenklasse | Bodenklasse | – | –
 | Boden-Ph-Wert | Boden-Ph-Wert | – | –
 | Betriebszustand | Status („Status“) | Status („LA_StatusArtErweitert“) | Status („LA_StatusArtErweitert“)
 | Daemmung | Daemmung („Daemmung“) | Daemmung („LA_WasserleitungDaemmung“) | Daemmung („LA_WasserleitungDaemmung“)
 | Dokumenten-Planbezug | Dokumenten-Planbezug | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | Druckstufe / Druckbereich | Nenndruck | Druckbereich | Nenndruck
 | Eigentümer | Eigentümer | – | –

## Slide 5
Fragestellungen zur Objektart „Leitung“
Die Bezeichnungen der Attribute „Druckbereich“, „Druckstufe“ und „Nenndruck“ sollte vereinheitlicht werden. Vorgeschlagen wird hier „Nenndruck“.
Soll für das Attribut „Nenndruck“ eine Werteliste (analog „Druckbereich“ / „Druckstufe“) eingeführt werden?
Erweiterungen – Objektart „Leitung“ (2)

## Slide 6
Erweiterungen – Objektart „Leitung“ (3)
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | Leitung | Leitung | UL_Wasserleitung | UL_Wasserleitung
GeoTyp | Linie | Linie | Linie | Linie
Attribute | Lagegenauigkeit | Erfassungsgenauigkeit | Erfassungsgenauigkeit („LA_Erfassungsgenauigkeit“) | Erfassungsgenauigkeit („LA_Erfassungsgenauigkeit“)
 | Leitungsart | Funktion („Funktion“) | FunktionFunktion („LA_WasserleitungFunktion“) | Funktion („LA_WasserleitungFunktion“)
 | Grundwasser | Grundwasser | – | –
 | Innenschutz | Innenschutz („Innenschutz“) | InnenschutzInnenschutz („LA_WasserleitungInnenschutz“) | Innenschutz („LA_WasserleitungInnenschutz“)
 | Leitungslaenge | Laenge | Laenge | Laenge
 | Material („Material“) | Material („Material“) | Material („LA_WasserleitungMaterial“) | Material („LA_WasserleitungMaterial“)
 | Überdeckung | MittlereVerlegetiefe | MittlereVerlegetiefe | MittlereVerlegetiefe
 | DN / Nennweite | Nennweite | Nennweite | Nennweite
 | Oberflächenbefestigung | Oberflächenbefestigung | – | –
 | Rohrbettung Dicke | Rohrbettung Dicke | – | Rohrbettung Dicke
 | Rohrbettung Material | Rohrbettung Material | – | Rohrbettung Material
 | Schadensquote | Schadensquote | – | –

## Slide 7
Erweiterungen – Objektart „Leitung“ (4)
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | Leitung | Leitung | UL_Wasserleitung | UL_Wasserleitung
GeoTyp | Linie | Linie | Linie | Linie
Attribute | Straße, Lage | Straße, Lage | – | –
 | Temperatur | Temperatur | Warmwasserleitung | Warmwasserleitung
 | Verbindungsart („Verbindungsart“) | Verbindungsart („Verbindungsart“) | Verbindungsart („LA_WasserltgVerbindungsart“) | Verbindungsart („LA_WasserltgVerbindungsart“)
 | – | Verlegeart | – | –
 | Verlegefirma | Verlegefirma | – | –
 | Typ | Wasserqualität („Wasserqualität“) | Wasserqualität (LA_Wasserqualitaet) | Wasserqualität (LA_Wasserqualitaet)
 | Zustand | Zustand | – | –

## Slide 8
Fragestellungen zur Objektart „Leitung“
Im LgBestMod kann das Attribut „Warmwasserleitung“ mit den Werten „Ja“ / „Nein“ belegt werden. Für das entsprechende Attribut in AHW („Temperatur“) ist keine Eingabe definiert. Hier ist zu definieren, wie das Attribut genutzt werden soll. (siehe auch die Fragestellungen zu den Attributwerten des Attributs „Funktion“)
Erweiterungen – Objektart „Leitung“ (5)

## Slide 9
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Werteliste | Aussenschutz | Aussenschutz | LA_WasserleitungAussenschutz | LA_WasserleitungAussenschutz
Attributwerte | bituminöse Umhüllung | bituminöse Umhüllung | bituminöse Umhüllung für den Außenschutz | bituminöse Umhüllung
 | – | doppelte bituminöse Umhüllung | doppelte bituminöse Umhüllung für den Außenschutz | doppelte bituminöse Umhüllung
 | Kunststoffumhüllung | Kunststoffumhüllung | Kunststoffumhüllung für den Außenschutz | Kunststoffumhüllung
 | Zementmörtel-umhüllung | Zementmörtel-umhüllung | – | Zementmörtelumhüllung
 | Verzinkung | Verzinkung | – | Verzinkung
 | Polyethylen | Polyethylen | – | Polyethylen
 | Polyurethan | Polyurethan | – | Polyurethan
 | Kunststoffbeschichtung auf Epoxidharzbasis (EKB) | Kunststoffbeschichtung auf Epoxidharzbasis (EKB) | – | Kunststoffbeschichtung auf Epoxidharzbasis (EKB)
 | kein Aussenschutz | kein Aussenschutz | – | kein Aussenschutz
Erweiterungen – Objektart „Leitung“ – Wertelisten (1)

## Slide 10
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Werteliste | Daemmung | Daemmung | LA_WasserleitungDaemmung | LA_WasserleitungDaemmung
Attributwerte | – | Kork | Kork (Dämmung) | Kork
 | – | Kunststoffe | Kunststoffe (Dämmung) | Kunststoffe
 | – | Mineralfaser | Mineralfaser (Dämmung) | Mineralfaser
Werteliste | Funktion | Funktion | LA_WasserleitungFunktion | LA_WasserleitungFunktion
Attributwerte | Anschlussleitungen für Wasser | Anschlussleitung | Anschlussleitungen für Wasser | Anschlussleitung
 | Hauptleitungen für Wasser | Hauptleitung | Hauptleitungen für Wasser | Hauptleitung
 | Versorgungsleitungen für Wasser | Versorgungsleitung | Versorgungsleitungen für Wasser | Versorgungsleitung
 | Zubringerleitungen für Wasser | Zubringerleitung | Zubringerleitungen für Wasser | Zubringerleitung
 | Zirkulationsleitung | Zirkulationsleitung | – | Zirkulationsleitung
 | Anschlussleitung Wasser warm (Trinkwarmwasser) (AWW) | ? | – | ?
 | Versorgungsleitung Wasser warm (Trinkwarmwasser) (VWW) | ? | – | ?
Erweiterungen – Objektart „Leitung“ – Wertelisten (2)

## Slide 11
Fragestellungen zur Werteliste „Funktion“ / „LA_WasserleitungFunktion“
Bei der Werteliste „Funktion“ sind in den AHW die Werte „Anschlussleitung Wasser warm (Trinkwarmwasser) (AWW)“ und „Versorgungsleitung Wasser warm (Trinkwarmwasser) (VWW)“ definiert. Können die Werte zusammen mit dem Attribut „Temperatur“ bzw. „Warmwasser“ des LgBestMod kombiniert werden? Die Werteliste kann dann verkürzt werden.
Erweiterungen – Objektart „Leitung“ – Wertelisten (3)

## Slide 12
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Werteliste | Innenschutz | Innenschutz | LA_WasserleitungInnenschutz | LA_WasserleitungInnenschutz
Attributwerte | bituminöse Auskleidung | bituminöse Auskleidung | bituminöse Auskleidung für den Innenschutz | bituminöse Auskleidung
 | – | Blechauskleidung | Blech | Blechauskleidung
 | Emaille | Emailleauskleidung | – | Emailleauskleidung
 | Kunststoffauskleidung | Kunststoffauskleidung | Kunststoffauskleidung für den Innenschutz | Kunststoffauskleidung
 | Kunststoffbeschichtung auf Epoxidharzbasis | Kunststoffbeschichtung auf Epoxidharzbasis | – | Kunststoffbeschichtung auf Epoxidharzbasis
 | Zementmörtel-auskleidung | Zementmörtel-auskleidung | Zementmörtelauskleidung für den Innenschutz | Zementmörtelauskleidung
 | kein Innenschutz | kein Innenschutz | – | kein Innenschutz
Erweiterungen – Objektart „Leitung“ – Wertelisten (4)

## Slide 13
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Werteliste | Material | Material | LA_WasserleitungMaterial | LA_WasserleitungMaterial
Attributwerte | Asbestzement | Asbestzement | Asbestzement | Asbestzement
 | – | Beton | Beton | Beton
 | – | Dränbeton (Porosit) | Dränbeton | Dränbeton (Porosit)
 | duktiles Gusseisen | duktiles Gusseisen | duktiles Gusseisen | duktiles Gusseisen
 | V2A/V4A | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl
 | – | Faserzement | Faserzement | Faserzement
 | Glasfaserverstärkter Kunststoff | Glasfaserverstärkter Kunststoff | Glasfaserverstärkter Kunststoff | Glasfaserverstärkter Kunststoff
 | – | Glasfaserverstärktes Polyesterharz | Glasfaserverstärktes Polyesterharz | Glasfaserverstärktes Polyesterharz
 | Grauguss | Grauguss | Grauguss | Grauguss
 | – | Kupfer | Kupfer | Kupfer
 | – | Mauerwerk | Mauerwerk | Mauerwerk
 | – | Ortbeton | Ortbeton | Ortbeton
 | – | Polyesterharz | Polyesterharz | Polyesterharz
 | – | Polyesterharzbeton | Polyesterharzbeton | Polyesterharzbeton
 | Polyethylen hart | Polyethylen hart | Polyethylen hart | Polyethylen hart
Erweiterungen – Objektart „Leitung“ – Wertelisten (5)

## Slide 14
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Werteliste | Material | Material | LA_WasserleitungMaterial | LA_WasserleitungMaterial
Attributwerte | – | Polyethylen hoher Dichte | Polyethylen hoher Dichte | Polyethylen hoher Dichte
 | hochvernetztes Polyethylen | hochvernetztes Polyethylen | – | hochvernetztes Polyethylen
 | Polyethylen weich | Polyethylen weich | Polyethylen weich | Polyethylen weich
 | – | Polymerbeton | Polymerbeton | Polymerbeton
 | – | Polymermodifizierter Zementbeton | Polymermodifizierter Zementbeton | Polymermodifizierter Zementbeton
 | Polypropylen | Polypropylen | Polypropylen | Polypropylen
 | Polyvinylchlorid | Polyvinylchlorid | Polyvinylchlorid | Polyvinylchlorid
 | – | Polyvinylchlorid hart | Polyvinylchlorid hart | Polyvinylchlorid hart
 | Spannbeton | Spannbeton | Spannbeton | Spannbeton
 | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl
 | – | Stahl verzinkt | Stahl verzinkt | Stahl verzinkt
 | – | Stahlbeton | Stahlbeton | Stahlbeton
 | – | Stahlguss | Stahlguss | Stahlguss
Erweiterungen – Objektart „Leitung“ – Wertelisten (6)

## Slide 15
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Werteliste | Verbindungsart | Verbindungsart | LA_WasserltgVerbindungsart | LA_WasserltgVerbindungsart
Attributwerte | – | Flansch-Verbindung | Flansch-Verbindung | Flansch-Verbindung
 | – | Gummi-Rollring-Verbindung | Gummi-Rollring-Verbindung | Gummi-Rollring-Verbindung
 | – | Klebemuffe | Klebemuffe | Klebemuffe
 | – | Klemm-Verbindung | Klemm-Verbindung | Klemm-Verbindung
 | – | Löt-Verbindung | Löt-Verbindung | Löt-Verbindung
 | – | Quetsch-Verbindung | Quetsch-Verbindung | Quetsch-Verbindung
 | – | Schraub-Muffen-Verbindung | Schraub-Muffen-Verbindung | Schraub-Muffen-Verbindung
 | – | Schweiß-Verbindung | Schweiß-Verbindung | Schweiß-Verbindung
 | – | Sparflansch-Verbindung | Sparflansch-Verbindung | Sparflansch-Verbindung
 | – | Steck-Muffen-Verbindung | Steck-Muffen-Verbindung | Steck-Muffen-Verbindung
 | – | Stemm-Muffen-Verbindung | Stemm-Muffen-Verbindung | Stemm-Muffen-Verbindung
 | – | Stopfbuchs-Verbindung | Stopfbuchs-Verbindung | Stopfbuchs-Verbindung
Erweiterungen – Objektart „Leitung“ – Wertelisten (7)

## Slide 16
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Werteliste | Status | Status | LA_StatusArtErweitert | LA_StatusArtErweitert
Attributwerte | – | funktionsfähig | funktionsfähig | funktionsfähig
 | – | stillgelegt | stillgelegt | stillgelegt
 | – | unspezifiziert | unspezifiziert | unspezifiziert
 | – | verdämmt/verfüllt | verdämmt/verfüllt | verdämmt/verfüllt
Erweiterungen – Objektart „Leitung“ – Wertelisten (8)
Fragestellungen zur Werteliste „Status“ / diverse Objektarten
Im LgBestMod werden für die Objekte der Wasserversorgung die Wertelisten „LA_StatusArtErweitert“/“LA_StatusTypErweitert“ und „LA_StatusArtEinfach“/“LA_StatusTypEinfach“ genutzt. Die Listen unterscheiden sich um den Wert „vedämmt/verfüllt“, der in den Listen „*Einfach“ fehlt. Können die Listen zu einer Liste zusammengefasst werden, so dass eine einheitliche Liste für die Wasserversorgung genutzt werden kann?

## Slide 17
Erweiterungen – Objektart „Mantelrohr“
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | – | Mantelrohr | BL_Mantelrohr. | BL_Mantelrohr.
GeoTyp | – | Linie | Linie | Linie
Attribute | – | Bemerkung | Bemerkung | Bemerkung
 | – | Material (MaterialMantelrohr) | Material („LA_MantelrohrMaterial“) | Material („LA_MantelrohrMaterial“)
Erläuterungen zur Objektart „Mantelrohr“
Neue Objektart in AHW, Trennung von Mantelrohr und Wasserleitung analog dem LgBestMod

## Slide 18
Erweiterungen – Objektart „Mantelrohr“ – Wertelisten
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Werteliste | MaterialMantelrohr |  | LA_MantelrohrMaterial | 
Attributwerte | – | ? | Asbestzement | ?
 | – | ? | bituminöse Auskleidung für den Innenschutz | ?
 | – | ? | bituminöse Umhüllung für den Außenschutz | ?
 | – | ? | doppelte bituminöse Umhüllung für den Außenschutz | ?
 | – | ? | Kunststoffauskleidung für den Innenschutz | ?
 | – | ? | Kunststoffumhüllung für den Außenschutz | ?
 | – | ? | Stahl | ?
 | – | ? | Zementmörtelauskleidung für den Innenschutz | ?
Fragestellungen zur Werteliste „Material“ / „LA_MantelrohrMaterial“
In der Werteliste des LgBestMod sind sowohl Materialien des Aussen- als auch Inneschutzes vereint. Die Liste sollte daher überprüft werden.

## Slide 19
Erweiterungen – Objektart „Schacht“
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | – | Schacht | UF_SchachtWasserversorgung | UF_SchachtWasserversorgung
GeoTyp | – | Fläche | Fläche | Fläche
Attribute | – | Bemerkung | Bemerkung | Bemerkung
 | – | Bezeichnung | – | Bezeichnung
 | – | Dokumenten-Planbezug | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | – | Nenndruck | Druckstufe | Nenndruck
 | – | Status („Status“) | Status („LA_StatusTypErweitert“) | Status („LA_StatusTypErweitert“)
 | – | Wasseralter bei mittl. Werten | – | –
 | – | Wasserqualität („Wasserqualität“) | – | Wasserqualität („LA_Wasserqualitaet“)
Erläuterungen zur Objektart „Schacht“
Neue Objektart in AHW, Übernahme der Attribute der Objektart „Knotenpunkt“
Einführung des Attribut „Wasserqualität“ zu allen Objekten
Einführung eines Attributs „Bezeichnung“ zur Vereinheitlichung der Objekte

## Slide 20
Erweiterungen – Objektart „Behälter“ (1)
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | Behälter | Behälter | UF_Wasserbehaelter | UF_Wasserbehaelter
GeoTyp | Fläche | Fläche | Fläche | Fläche
Attribute | – | BehälterTyp („BehaelterTyp“) | – | BehälterTyp („LA_BehaelterTyp“)
 | Auslaufhöhe | Auslaufhöhe | – | –
 | Baujahr | Baujahr | – | –
 | Freier Text | Bemerkung | Bemerkung | Bemerkung
 | Bezeichnung | Bezeichnung | – | Bezeichnung
 | Brandreserve | Brandreserve | – | Brandreserve
 | Beschichtung | Innenauskleidung | – | Innenauskleidung
 | Dichtungsart |  |  | 
 | – | Hersteller Innenauskleidung | – | –
 | Dokumenten-Planbezug | Dokumenten-Planbezug | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | Elementkennzeichnung | – | – | –
 | Eigentümer | Eigentümer | – | –
 | Grundfläche | Grundfläche | – | Grundfläche
 | Höhe Sohle | Höhe Sohle | – | –
 | Max. Abgabemenge | Max. Abgabemenge | – | –

## Slide 21
Erweiterungen – Objektart „Behälter“ (2)
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | Behälter | Behälter | UF_Wasserbehaelter | UF_Wasserbehaelter
GeoTyp | Fläche | Fläche | Fläche | Fläche
Attribute | Tagesganglinie aus SPS / MID | Tagesganglinie aus SPS / MID | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | Überlaufhöhe | Überlaufhöhe | – | –
 | Verantwortlichkeit | Verantwortlichkeit | – | –
 | Vermerk biol. Analyse | Vermerk biol. Analyse | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | Vermerk chem. Analyse | Vermerk chem. Analyse | – | –
 | Volumen (Nutzbares Speichervolumen) | Nutzbares Speichervolumen | Volumen Brandschutz | Nutzbares Speichervolumen
 | – | Wasserqualität („Wasserqualität“) | – | Wasserqualität („LA_Wasserqualitaet“)
 | Zugang | Zugang | – | –
 | Zulaufhöhe | Zulaufhöhe | – | –

## Slide 22
Erweiterungen – Objektart „Behälter“ (3)
Erläuterungen zur Objektart „Behälter“
Attribut „BehälterTyp“ zur Spezifikation des Behälters (z.B. „Hochbehälter“)
Integration der Elementkennzeichnung in das Attribut „Bezeichnung“
Zusammenfassen der Werte "Beschichtung" und "Dichtungsart“ zu „Innenauskleidung“
Fragestellungen zur Objektart „Behälter“
Soll eine Werteliste für das Attribut „Innenauskleidung“ eingeführt werden? Ist die Werteliste identisch mit den Werten „Innenschutz“? Die Bezeichnungen „Innenauskleidung“ und „Innenschutz“ sollten dann angeglichen werden.
Werden bei den Höhenangaben die gleichen Werte adressiert? Welche Höhenwerte werden benötigt?

## Slide 23
Erweiterungen – Objektart „Behälter“ – Wertelisten
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Werteliste | BehälterTyp |  | LA_BehaelterTyp | 
Attributwerte | – | Hochbehälter | – | Hochbehälter
 | – | Tiefbehälter | – | Tiefbehälter
 | – | Druckbehälter | – | Druckbehälter
 | – | Gegenbehälter | – | Gegenbehälter
 | – | Durchlaufbehälter | – | Durchlaufbehälter

## Slide 24
Erweiterungen – Objektart „Be- und Entlüftung“
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | Be- und Entlüftung | Be- und Entlüftung | UP_BeUndEntlueftungW.vers. | UP_BeUndEntlueftungW.vers.
GeoTyp | Punkt | Punkt | Punkt | Punkt
Attribute | Baujahr | Baujahr | – | –
 | freier Text | Bemerkung | Bemerkung | Bemerkung
 | – | Bezeichnung | – | Bezeichnung
 | – | Dokumenten-Planbezug | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | Druck bei mittl. Werten | Nenndruck | Druckstufe | Nenndruck
 | Elementkennzeichnung | – | – | 
 | Fabrikat | Fabrikat | – | 
 | Schadensquote | Schadensquote | – | 
 | Betriebszustand | Status („Status“) | Status („LA_StatusTypEinfach“) | Status („LA_StatusTypEinfach“)
 | Verlustfaktor | Verlustfaktor | – | 
 | – | Wasserqualität („Wasserqualität“) | – | Wasserqualität („LA_Wasserqualitaet“)

## Slide 25
Erweiterungen – Objektart „Druckregler“
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | Druckregler | Druckregler | UP_DruckreglerWasservers. | UP_DruckreglerWasservers.
GeoTyp | Punkt | Punkt | Punkt | Punkt
Attribute | Ausgangsdruck | Ausgangsdruck | – | –
 | Baujahr | Baujahr | – | –
 | freier Text | Bemerkung | Bemerkung | Bemerkung
 | – | Bezeichnung | Bezeichnung | Bezeichnung
 | Dokumenten-Planbezug | Dokumenten-Planbezug | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 |  | Druckminderung | – | –
 | Druck bei mittl. Werten | Nenndruck | – | Nenndruck
 | Eingangsdruck | Eingangsdruck | – | –
 | Elementkennzeichnung | – | Status | –
 | Fabrikat | Fabrikat | – | –
 | Schadensquote | Schadensquote | – | –
 | Betriebszustand | Status („Status“) | Status („LA_StatusTypEinfach“) | Status („LA_StatusTypEinfach“)
 | Verlustfaktor | Verlustfaktor | – | –
 | – | Wasserqualität („Wasserqualität“) | – | Wasserqualität („LA_Wasserqualitaet“)

## Slide 26
Erweiterungen – Objektart „Formteil“
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | Formteil | Formteil | UP_LeitungsabschlussW.vers. UP_RueckschlagklappeW. | UP_LeitungsabschlussW.vers. UP_RueckschlagklappeW.
GeoTyp | Punkt | Punkt | Punkt | Punkt
Attribute | freier Text | Bemerkung | Bemerkung | Bemerkung
 | – | Bezeichnung | Bezeichnung | Bezeichnung
 | Dokumenten-Planbezug | Dokumenten-Planbezug | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | Druckstufe/-bereich | Nenndruck | – | Nenndruck
 | Elementkennzeichnung | – | – | –
 | – | FormteilArt | Realisiert durch Objektklassen | 
 | – | Status („Status“) | Status („LA_StatusTypEinfach“ / „LA_StatusTypErweitert“) | Status („LA_StatusTypEinfach“ / „LA_StatusTypErweitert“)
 | Verbindungsart (WL: „Verbindungsart“) | Verbindungsart („Verbindungsart“) | – | Verbindungsart („LA_WasserltgVerbind.art“)
 | Wasseralter bei mittl. Werten | Wasseralter bei mittl. Werten | – | –
 | – | Wasserqualität („Wasserqualität“) | – | Wasserqualität („LA_Wasserqualitaet“)
Nutzung des Attribut „FormteilArt“ zu Differenzierung der unterschiedlichen Formteile

## Slide 27
Erweiterungen – Objektart „Formteil“ – Wertelisten
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Werteliste | FormteilArt |  | Realisiert durch Objektklassen | 
Attributwerte | – | Leitungsabschluss | UP_LeitungsabschlussWasserversorgung | 
 | – | Verschlusskappe | – | –
 | – | Blindflansch | – | –
 | – | Rueckschlagklappe | UP_RueckschlagklappeWasserversorgung | 
Fragestellungen zur Werteliste „FormteilArt“
Aktuell liegt nicht für jede Art der Formteile eine entsprechende Klasse im LgBestMod vor. Sollen die entsprechenden Klassen ergänzt werden oder sollen die Klassen im LgBestMod zusammengefasst werden? Bei einer Zusammenfassung kann im LgBestMod die Darstellung der unterschiedlichen Arten der Formteile über die Art-Attribute geregelt werden.

## Slide 28
Erweiterungen – Objektart „Hydrant“ (1)
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | Hydrant | Hydrant | UP_Hydrant | UP_Hydrant
GeoTyp | Punkt | Punkt | Punkt | Punkt
Attribute | Baujahr | Baujahr | – | –
 | freier Text | Bemerkung | Bemerkung | Bemerkung
 | – | Bezeichnung | Bezeichnung | Bezeichnung
 | Dokumenten-Planbezug | Dokumenten-Planbezug | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | Druckstufe | Nenndruck | – | Nenndruck
 | Elementkennzeichnung | – | – | –
 | – | HydrantArt („HydrantArt“) | HydrantArt („LA_HydrantArt“) | HydrantArt („LA_HydrantArt“)
 | – | HydrantTyp („HydrantTyp“) | – | HydrantTyp („LA_HydrantTyp“)
 | Kalibrierungsmessung | Kalibrierungsmessung | – | –
 | Leistung | Leistung | Leistung | Leistung
 | Schadensquote | Schadensquote | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | Spülereignisse | Spülereignisse | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | – | Status („Status“) | Status („LA_StatusTypEinfach“) | Status („LA_StatusTypEinfach“)

## Slide 29
Erweiterungen – Objektart „Hydrant“ (2)
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | Hydrant | Hydrant | UP_Hydrant | UP_Hydrant
GeoTyp | Punkt | Punkt | Punkt | Punkt
Attribute | Verlustfaktor | Verlustfaktor | – | –
 | – | Wasserqualität („Wasserqualität“) | – | Wasserqualität („LA_Wasserqualitaet“)
Erläuterungen zur Objektart „Hydrant“
Differenzierung der Lage des Hydranten über das Attribut „Hydrant Art“ (Unterflur / Überflur)
Differenzierung der Art des Hydranten über das Attribut „Hydrant Typ“ (Gartenhydrant / Schachthydrant / Spülhydrant)

## Slide 30
Erweiterungen – Objektart „Hydrant“ – Wertelisten
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Werteliste | HydrantArt |  | LA_HydrantArt | 
Attributwerte | – | Überflurhydrant | Überflurhydrant | Überflurhydrant
 | – | unspezifiziert | unspezifiziert | unspezifiziert
 | – | Unterflurhydrant | Unterflurhydrant | Unterflurhydrant
Werteliste | HydrantTyp |  | LA_HydrantTyp | 
Attributwerte | – | Schachthydrant | – | Schachthydrant
 | – | Gartenhydrant | – | Gartenhydrant
 | – | Spülhydrant | – | Spülhydrant
Fragestellungen zur Werteliste „HydrantTyp“
Bei der Übernahme der BFR Verm zum LgBestMod wurde auf die Differenzierung nach Hydrant-Typen verzichtet. Sollen weiterhin auf diese Information im LgBestMod verzichtet werden? Das Attribut „HydrantTyp“ muss dann nicht eingeführt werden.

## Slide 31
Erweiterungen – Objektart „Knotenpunkt“ (1)
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | Knotenpunkt | Knotenpunkt | UP_AbzweigEinseitigWa.v. UP_AbzweigZweiseitigWa.v. UP_AnbohrschelleWasserv. UP_AnschlusspktUnspez.Wa. | UP_AbzweigEinseitigWa.v. UP_AbzweigZweiseitigWa.v. UP_AnbohrschelleWasserv. UP_AnschlusspktUnspez.Wa.
GeoTyp | Punkt | Punkt | Punkt | Punkt
Attribute | freier Text | Bemerkung | Bemerkung | Bemerkung
 | – | Bezeichnung | Bezeichnung | Bezeichnung
 | Dokumenten-Planbezug | Dokumenten-Planbezug | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | Druck bei mittl. Werten | Nenndruck | – | Nenndruck
 | Elementkennzeichnung | – | – | –
 | – | KnotenpunktArt („KnotenpunktArt“) | Realisiert durch Objektklassen | 
 | – | KnotenpunktTyp („KnotenpunktTyp“) | – | ?
 |  | Status („Status“) | Status („LA_StatusTypErweitert“) | Status („LA_StatusTypErweitert“)
 | Wasseralter bei mittl. Werten | Wasseralter bei mittl. Werten | – | –
 | Leitungsart | Wasserqualität („Wasserqualität“) | – | Wasserqualität („LA_Wasserqualitaet“)

## Slide 32
Erläuterungen zur Objektart „Knotenpunkt“
Differenzierung der Art des Knotenpunkts über das Attribut „Knotenpunkt Art“ (einseitig / zweiseitig / etc.)
Fragestellungen zur Objektart „Knotenpunkt“
Aktuell liegen LgBestMod unterschiedliche Objektklassen für Knotenpunkte vor. Die Differenzierung wurde in das Attribut „KnotenpunktArt“ übernommen. Sollen die verschiedenen Klassen im LgBestMod beibehalten werden oder sollen die Klassen im LgBestMod zusammengefasst werden? Bei einer Zusammenfassung kann im LgBestMod die Darstellung der unterschiedlichen Arten der Formteile über die Art-Attribute geregelt werden.
Die Information zum Typ des Knotenpunkts (T-Stück / MMA / etc.) kann aktuell nicht im LgBestMod dokumentiert werden. Soll die Information als Attribut zu den verschiedenen Objektklassen übernommen werden?
Erweiterungen – Objektart „Knotenpunkt“ (2)

## Slide 33
Erweiterungen – Objektart „Knotenpunkt“ – Wertelisten
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Werteliste | KnotenpunktArt |  | Realisiert durch Objektklassen | 
Attributwerte | – | einseitig | UP_AbzweigEinseitigWasserversorgun | 
 | – | zweiseitig | UP_AbzweigZweiseitigWasserversorgung | 
 | – | Anbohrschelle | UP_AnbohrschelleWasserversorgung | 
 | – | unspezifiziert | UP_AnschlusspunktUnspezifiziertWasserversorgung | 
Werteliste | KnotenpunktTyp |  | ? | 
Attributwerte | – | T-Stück | – | ?
 | – | MMA | – | ?
 | – | MMB | – | ?
 | – | Kugel-T-Stück | – | ?
 | – | Doppel-T-Stück | – | ?

## Slide 34
Erweiterungen – Objektart „Pumpe“ (1)
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | Pumpe | Pumpe | UP_Druckerhoehungsanlage | UP_Druckerhoehungsanlage
GeoTyp | Punkt | Punkt | Punkt | Punkt
Attribute | Ausschaltpunkt | Ausschaltpunkt | – | –
 | Baujahr | Baujahr | – | –
 | freier Text | Bemerkung | Bemerkung | Bemerkung
 | – | Bezeichnung | Bezeichnung | Bezeichnung
 | Dokumenten-Planbezug | Dokumenten-Planbezug | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | Druckstufe | Nenndruck | – | Nenndruck
 | Einschaltpunkt | Einschaltpunkt | – | –
 | Elementkennzeichnung | – | – | –
 | Fabrikat | Fabrikat | – | –
 | Förderstrom | MaximalerFörderstrom | MaximalerFoerderstrom | MaximalerFoerderstrom
 | – | PumpenArt („PumpenArt“) | – | PumpenArt („LA_PumpenArt“)
 | – | PumpenFunktion („PumpenFunktion“) | – | PumpenFunktion („LA_PumpenFunktion“)
 | Redundanz | Redundanz | – | –
 | Schadensquote | Schadensquote | – | –

## Slide 35
Erweiterungen – Objektart „Pumpe“ (2)
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | Pumpe | Pumpe | UP_Druckerhoehungsanlage | UP_Druckerhoehungsanlage
GeoTyp | Punkt | Punkt | Punkt | Punkt
Attribute | Betriebszustand | Status („Status“) | Status („LA_StatusTypErweitert“) | Status („LA_StatusTypErweitert“)
 | – | Wasserqualität („Wasserqualität“) | – | Wasserqualität („LA_Wasserqualitaet“)
 | Wirkungsgrad | Wirkungsgrad | – | –
Erläuterungen zur Objektart „Pumpe“
Differenzierung der Art der Pumpe über das Attribut „Pumpen Art“ (Kreiselpumpe / Kolbenpumpe / Membanpumpe / Schneckenpumpe / etc.)
Angabe der Funktion der Pumpe über das Attribut „Pumpen Funktion“ (Druckerhöhungsanlage / etc.)
Fragestellungen zur Objektart „Pumpe“
Die Bezeichnung der Objektarten (Pumpe / Druckerhöhungsanlage) sollte angeglichen werden.

## Slide 36
Erweiterungen – Objektart „Pumpe“ – Wertelisten
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Werteliste | PumpenArt |  | PumpenArt | 
Attributwerte | – | Verdrängungspumpe | – | Verdrängungspumpe
 | – | Zentrifugalpumpe | – | Zentrifugalpumpe
 | – | Kreiselpumpe | – | Kreiselpumpe
 | – | Kolbenpumpe | – | Kolbenpumpe
 | – | Membanpumpe | – | Membanpumpe
 | – | Schneckenpumpe | – | Schneckenpumpe
Werteliste | PumpenFunktion |  | PumpenFunktion | 
Attributwerte | – | Druckerhöhungsanlage | – | Druckerhöhungsanlage

## Slide 37
Erweiterungen – Objektart „Übergang/Wechsel“
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | Übergang/Wechsel | Übergang/Wechsel | UP_UebergangsWechselWa. | UP_UebergangWechselWa.
GeoTyp | Punkt | Punkt | Punkt | Punkt
Attribute | freier Text | Bemerkung | Bemerkung | Bemerkung
 | – | Bezeichnung | Bezeichnung | Bezeichnung
 | Dokumenten-Planbezug | Dokumenten-Planbezug | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | Druck bei mittl. Werten | Nenndruck | – | Nenndruck
 | Elementkennzeichnung | – | – | –
 | – | Status („Status“) | Status („LA_StatusTypErweitert“) | Status („LA_StatusTypErweitert“)
 | Verbindungsart | Verbindungsart | – | –
 | Wasseralter bei mittl. Werten | Wasseralter bei mittl. Werten | – | –
 | Leitungsart | Wasserqualität („Wasserqualität“) | – | Wasserqualität („LA_Wasserqualitaet“)
 | – | WechselArt („WechselArt“) | – | WechselArt („LA_WechselArt“)
Erläuterungen zur Objektart „Übergang/Wechsel“
Differenzierung der Art des Übergangs/Wechsels über das Attribut „Wechsel Art“ (Materialwechsel / Wechsel Nennweite)

## Slide 38
Erweiterungen – Objektart „Übergang/Wechsel“ – Wertelisten
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Werteliste | WechselArt |  | WechselArt | 
Attributwerte | – | Materialwechsel | – | Materialwechsel
 | – | WechselNennweite | – | WechselNennweite

## Slide 39
Erweiterungen – Objektart „Systemtrenner“ (1)
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | Systemtrenner | Systemtrenner | UP_AbsperrarmaturUnspez.W. UP_AbsperrDurchgangsventilW. UP_AbsperrklappeWasservers. UP_AbsperrschieberWasserv. UP_DurchgangshahnWasserv. | UP_AbsperrarmaturUnspez.W. UP_AbsperrDurchgangsventilW. UP_AbsperrklappeWasservers. UP_AbsperrschieberWasserv. UP_DurchgangshahnWasserv.
GeoTyp | Punkt | Punkt | Punkt | Punkt
Attribute | Baujahr | Baujahr | – | –
 | freier Text | Bemerkung | Bemerkung | Bemerkung
 | – | Bezeichnung | Bezeichnung | Bezeichnung
 | Dokumenten-Planbezug | Dokumenten-Planbezug | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | Druckstufe | Nenndruck | – | Nenndruck
 | Elementkennzeichnung | – | – | –
 | Fabrikat | Fabrikat | – | –
 | Schadensquote | Schadensquote | – | –
 | Betriebszustand | Status („Status“) | Status („LA_StatusTypEinfach“) | Status („LA_StatusTypEinfach“)
 | – | SystemtrennerArt („SystemtrennerArt“) | Realisiert durch Objektklassen | 
 | Verlustfaktor | Verlustfaktor | – | –
 | – | Wasserqualität („Wasserqualität“) | – | Wasserqualität („LA_Wasserqualitaet“)

## Slide 40
Erweiterungen – Objektart „Systemtrenner“ (2)
Erläuterungen zur Objektart „Systemtrenner“
Differenzierung der Art des Systemtrenners über das Attribut „Systemtrenner Art“ (Absperrklappe / Absperrschieber / Absperr-Durchgangsventil / …)

## Slide 41
Erweiterungen – Objektart „Systemtrenner“ – Wertelisten
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Werteliste | SystemtrennerArt |  | Realisiert durch Objektklassen | 
Attributwerte | – | Absperrklappe | UP_AbsperrklappeWasserversorgung | 
 | – | Absperrschieber | UP_AbsperrschieberWasserversorgung | 
 | – | Absperr-Durchgangsventil | UP_AbsperrDurchgangsventilWasserversorgung | 
 | – | Durchgangshahn | UP_DurchgangshahnWasserversorgung | 
 | – | sonstigeArt | UP_AbsperrarmaturUnspezifiziertWasserversorgung | 

## Slide 42
Erweiterungen – Objektart „Wasserbehandlungsanlage“ (1)
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | Wasserbehandlungs-anlage | Wasserbehandlungs-anlage | UP_Wasserbehandlungsanlage | UP_Wasserbehandlungsanlage
GeoTyp | Punkt | Punkt | Punkt | Punkt
Attribute | Baujahr | Baujahr | – | –
 | – | Behandlungsart („Behandlungsart“) | – | Behandlungsart („LA_Behandlungsart“)
 | freier Text | Bemerkung | Bemerkung | Bemerkung
 | Bezeichnung | Bezeichnung | Bezeichnung | Bezeichnung
 | Dokumenten-Planbezug | Dokumenten-Planbezug | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | Eigentümer | Eigentümer | – | –
 | Fabrikat | Fabrikat | – | –
 | Leitsystem | Leitsystem | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | max. Leistungsfähigkeit | max. Leistungsfähigkeit | MaxLeistungsfaehigkeit | MaxLeistungsfaehigkeit
Erläuterungen zur Objektart „Wasserbehandlungsanlage“
Differenzierung der Art des Wasserbehandlungsanlage über das Attribut „Behandlungsart“ (Desinfektionsanlage / Absatzbecken / Oxidationsanlage / …)

## Slide 43
Erweiterungen – Objektart „Wasserbehandlungsanlage“ (2)
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | Wasserbehandlungs-anlage | Wasserbehandlungs-anlage | UP_Wasserbehandlungsanlage | UP_Wasserbehandlungsanlage
GeoTyp | Punkt | Punkt | Punkt | Punkt
Attribute | Redundanz | Redundanz | – | –
 | Schadensquote | Schadensquote | – | –
 | SPS | SPS | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | – | Status („Status“) | Status („LA_StatusTypErweitert“) | Status („LA_StatusTypErweitert“)
 | Tagesganglinie aus SPS / MID | Tagesganglinie aus SPS / MID | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | Verantwortlichkeit | Verantwortlichkeit | – | –
 | Vermerk biol. Analyse | Vermerk biol. Analyse | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | Vermerk chem. Analyse | Vermerk chem. Analyse | – | –
 | – | Wasserqualität („Wasserqualität“) | – | Wasserqualität („LA_Wasserqualitaet“)

## Slide 44
Erweiterungen – Objektart „Wasserbehandlungsanl.“ – Wertelisten
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Werteliste | Behandlungsart |  | LA_Behandlungsart | 
Attributwerte | – | Desinfektionsanlage | – | Desinfektionsanlage
 | – | Absatzbecken | – | Absatzbecken
 | – | Oxidationsanlage | – | Oxidationsanlage
Erläuterungen zur Werteliste „Behandlungsart“
Die Werte der Liste sind aus den Attributen "Art der Wasserbehandlung" / "Art der Desinfektion“ abgeleitet.

## Slide 45
Erweiterungen – Objektart „Brunnen“ (1)
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | Brunnen | Brunnen | UP_BetriebsBrauchwasserbr. UP_BrunnenUnspezifiziert UP_Loeschwasserbrunnen UP_Notbrunnen UP_Trinkwasserbrunnen | UP_BetriebsBrauchwasserbr. UP_BrunnenUnspezifiziert UP_Loeschwasserbrunnen UP_Notbrunnen UP_Trinkwasserbrunnen
GeoTyp | Punkt | Punkt | Punkt | Punkt
Attribute | DA | Aussendurchmesser | – | –
 | Baujahr | Baujahr | – | –
 | Begrenzung | – | – | –
 | freier Text | Bemerkung | Bemerkung | Bemerkung
 | Bezeichnung | Bezeichnung | Bezeichnung | Bezeichnung
Erläuterungen zur Objektart „Brunnen“
Trennung der Objektart „Brunnen, Quelle“ der AHW in zwei unterschiedliche Objektarten, da unterschiedliche Attribute zu Brunnen bzw. Quellen benötigt werden

## Slide 46
Erweiterungen – Objektart „Brunnen“ (2)
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | Brunnen | Brunnen | UP_BetriebsBrauchwasserbr. UP_BrunnenUnspezifiziert UP_Loeschwasserbrunnen UP_Notbrunnen UP_Trinkwasserbrunnen | UP_BetriebsBrauchwasserbr. UP_BrunnenUnspezifiziert UP_Loeschwasserbrunnen UP_Notbrunnen UP_Trinkwasserbrunnen
GeoTyp | Punkt | Punkt | Punkt | Punkt
Attribute | Brunnen Nr. | – | – | –
 | Dokumenten-Planbezug | Dokumenten-Planbezug | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | Druckschreiberprotokolle | Druckschreiberprotokolle | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | Einstieg/Deckel | – | – | –
 | Fabrikant | Fabrikant | – | –
 | Foto Brunnen | Foto Brunnen | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
Erläuterungen zur Objektart „Brunnen“
Übernahme des Attributs „Brunnen-Nr.“ in das Attribut „Bezeichnung“
Übernahme der Informationen „Einstieg/Deckel“, „Grundfläche“, „Höhe Sohle“ und „OK Deckel“ zu einer Objektart „Schacht“ bzw. „Schachtdeckel“

## Slide 47
Erweiterungen – Objektart „Brunnen“ (3)
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | Brunnen | Brunnen | UP_BetriebsBrauchwasserbr. UP_BrunnenUnspezifiziert UP_Loeschwasserbrunnen UP_Notbrunnen UP_Trinkwasserbrunnen | UP_BetriebsBrauchwasserbr. UP_BrunnenUnspezifiziert UP_Loeschwasserbrunnen UP_Notbrunnen UP_Trinkwasserbrunnen
GeoTyp | Punkt | Punkt | Punkt | Punkt
Attribute | Grundfläche | – | – | –
 | Höhe Sohle | – | – | –
 | DN | Innendurchmesser | – | –
 | Leistung, Ergiebigkeit | Leistung | Leistung | Leistung
 | Liegenschaft | Liegenschaft | Ordnungseinheit | 
 | OK Deckel | – | – | –
 | Redundanz | Redundanz | – | –
 | ROK Brunnenrohr | ROK Brunnenrohr | – | –
 | ROKPeilöffnung | ROKPeilöffnung | – | –
Erläuterungen zur Objektart „Brunnen“
Nutzung der Zuordnung zu einer Ordnungseinheit für die Dokumentation der Liegenschaft im LgBestMod

## Slide 48
Erweiterungen – Objektart „Brunnen“ (4)
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | Brunnen | Brunnen | UP_BetriebsBrauchwasserbr. UP_BrunnenUnspezifiziert UP_Loeschwasserbrunnen UP_Notbrunnen UP_Trinkwasserbrunnen | UP_BetriebsBrauchwasserbr. UP_BrunnenUnspezifiziert UP_Loeschwasserbrunnen UP_Notbrunnen UP_Trinkwasserbrunnen
GeoTyp | Punkt | Punkt | Punkt | Punkt
Attribute | Schadensquote | Schadensquote | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | – | Tiefe | Tiefe | Tiefe
 | Verantwortlichkeit | Verantwortlichkeit | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | Vermerk biol. Analyse | Leistung, Ergiebigkeit | – | –
 | Vermerk chem. Analyse |  | – | –
 | – | Wasserqualität („Wasserqualität“) | Realisiert durch Objektklassen | 
 | Wasserspiegelabsenkung |  | – | –
 | WE-Nr. |  | Ordnungseinheit | 

## Slide 49
Erweiterungen – Objektart „Brunnen“ (5)
Erläuterungen zur Objektart „Brunnen“
Nutzung der Zuordnung zu einer Ordnungseinheit für die Dokumentation der WE.-Nr. im LgBestMod
Fragestellungen zur Objektart „Brunnen“
Die Information zur „Wasserqualität“ wird aktuell im LgBestMod als Bestandteil der Objektklasse (z.B. UP_BetriebsBrauchwasserbrunnen) genutzt. Da keine weiteren Attribute der Klassen unterschiedlich sind, könnten die Klassen im LgBestMod zusammengefasst werden? Bei einer Zusammenfassung kann im LgBestMod die Darstellung über ein Attribut „Wasserqualität“ (wie bei den anderen Objektklassen) gesteuert werden.

## Slide 50
Erweiterungen – Objektart „Quelle“ (1)
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | Quelle | Quelle | UP_Quelle | UP_Quelle
GeoTyp | Punkt | Punkt | Punkt | Punkt
Attribute | DA | – | – | –
 | Baujahr | – | – | –
 | Begrenzung | – | – | –
 | freier Text | Bemerkung | Bemerkung | Bemerkung
 | Bezeichnung | Bezeichnung | – | Bezeichnung
 | Brunnen Nr. | – | – | –
 | Dokumenten-Planbezug | Dokumenten-Planbezug | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | Druckschreiberprotokolle | Druckschreiberprotokolle | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | Einstieg/Deckel | – | – | –
 | Fabrikant | – | – | –
 | Foto Quelle | Foto Quelle | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
Erläuterungen zur Objektart „Quelle“
Aufgrund der Trennung der Objektart „Brunnen, Quelle“ der AHW in zwei unterschiedliche Objektarten, können die Brunnen-spezifischen Attribute entfallen

## Slide 51
Erweiterungen – Objektart „Quelle“ (2)
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | Quelle | Quelle | UP_Quelle | UP_Quelle
GeoTyp | Punkt | Punkt | Punkt | Punkt
Attribute | Grundfläche | Grundfläche | – | –
 | Höhe Sohle | – | – | –
 | Innendurchmesser | – | – | –
 | Leistung, Ergiebigkeit | Leistung | – | Leistung
 | Liegenschaft | Liegenschaft | Ordnungseinheit | 
 | OK Deckel | – | – | –
 | Redundanz | – | – | –
 | ROKBrunnenrohr | – | – | –
 | ROKPeilöffnung | – | – | –
 | Schadensquote | – | – | –
 | Tiefe | – | – | –
 | Verantwortlichkeit | Verantwortlichkeit | – | –
Erläuterungen zur Objektart „Quelle“
Die Bezeichnung des Attributs "Grundfläche" weist auf eine Fläche hin. Der aktuelle Attributtyp (müNN, HNH) beschreibt aber eine Höhe. Hier sollte eine eindeutige Beschreibung und Bezeichnung gewählt werden.

## Slide 52
Erweiterungen – Objektart „Quelle“ (3)
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | Quelle | Quelle | UP_Quelle | UP_Quelle
GeoTyp | Punkt | Punkt | Punkt | Punkt
Attribute | Vermerk biol. Analyse | Vermerk biol. Analyse | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | Vermerk chem. Analyse | Vermerk chem. Analyse | – | –
 | Wasserspiegelabsenkung | – | – | –
 | WE-Nr. |  | Ordnungseinheit | 
Erläuterungen zur Objektart „Quelle“
Nutzung der Zuordnung zu einer Ordnungseinheit für die Dokumentation der Liegenschaft und der WE.-Nr. im LgBestMod
Fragestellungen zur Objektart „Quelle“
Aktuell ist bei der Zusammenstellung der Anforderungen an das LgBestMod bzw. die AHW nur die punktförmige Klasse „BP_Quelle“ berücksichtigt worden. Die flächenhafte Klasse „UF_Quelltopf“ kann aber noch ergänzt werden, wenn hier die gleichen Attribute benötigt werden.

## Slide 53
Erweiterungen – Objektart „Übergabepunkt“ (1)
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | Übergabepunkt | Übergabepunkt | UP_Uebergabepkt.Hausein-fuehrungWasserv. UP_UebergabepunktVonOderAnDritteWasserv | UP_UebergabepktHausein-fuehrungWasserv. UP_UebergabepunktVonOderAnDritteWasserv
GeoTyp | Punkt | Punkt | Punkt | Punkt
Attribute | freier Text | Bemerkung | Bemerkung | Bemerkung
 | Knotennummer | Bezeichnung | Bezeichnung | Bezeichnung
 | Dokumenten-Planbezug | Dokumenten-Planbezug | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | Wasserdruck | Nenndruck | – | –
 | Eichung bzw. Austausch | – | – | –
 | Elementkennzeichnung | – | – | –
 | max. Tageswert (Qdmax) | max. Tageswert (Qdmax) | – | –
 | min. Tageswert (Qdmin) | min. Tageswert (Qdmin) | – | –
 | mittl. Tageswert (Qdm) | mittl. Tageswert (Qdm) | – | –
 | Rechnungsempfänger | – | – | –
 | – | Status („Status“) | Status („LA_StatusTypErweitert“) | Status („LA_StatusTypErweitert“)

## Slide 54
Erweiterungen – Objektart „Übergabepunkt“ (2)
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | Übergabepunkt | Übergabepunkt | UP_UebergabepktHausein-fuehrungWasserv. UP_UebergabepunktVonOderAnDritteWasserv | UP_UebergabepktHaus-einfuehrungWasserv. UP_UebergabepunktVonOderAnDritteWasserv
GeoTyp | Punkt | Punkt | Punkt | Punkt
Attribute | Typ | ÜbergabepunktTyp („ÜbergabepunktTyp“) | Objektklasse | 
 |  |  | Uebergabe („LA_UebergabepunktVonOderAnDritteArt“) | Uebergabe („LA_UebergabepunktVonOderAnDritteArt“)
 | – | Wasserqualität („Wasserqualität“) | – | Wasserqualität (WL: „LA_Wasserqualitaet“)
Erläuterungen zur Objektart „Übergabepunkt“
Die Objektart „Übergabepunkt, Zähler“ der AHW wurde aufgeteilt in die Objektarten „Übergabepunkt“ und „Zähler“. Daher können jeweils einige Attribute entfallen.
Differenzierung der Art des Übergabepunkts über das Attribut „ÜbergabepunktTyp“ (Hauseinführung / an Dritte / von Dritten) analog der Objektklassen im LgBestMod

## Slide 55
Erweiterungen – Objektart „Übergabepunkt“ – Wertelisten
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Werteliste | ÜbergabepunktTyp |  | Realisiert durch Objektklassen / Attribute | 
Attributwerte | – | Hauseinführung | UP_UebergabepunktHauseinfuehrungWasserversorgung | 
 | – | anDritte | an Dritte | an Dritte
 | – | vonDritten | von Dritten | von Dritten
Fragestellungen zur Werteliste „ÜbergabepunktTyp“
Die Behandlung der Objektklassen „Übergabepunkt“ des LgBestMod sind nicht einheitlich bei der Gegenüberstellung mit den AHW. Ggf. ist eine Zusammenfassung der Klassen im LgBestMod möglich, um eine einheitliche Struktur sowohl in den AHW als auch im LgBestMod zu ermöglichen.

## Slide 56
Erweiterungen – Objektart „Zähler“ (1)
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | – | Zähler | UP_ZaehlerWasservers. | UP_ZaehlerWasservers.
GeoTyp | Punkt | Punkt | Punkt | Punkt
Attribute | freier Text | Bemerkung | Bemerkung | Bemerkung
 | Knotennummer | Bezeichnung | – | Bezeichnung
 | Dokumenten-Planbezug | Dokumenten-Planbezug | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | Wasserdruck | Nenndruck | – | Nenndruck
 | Eichung bzw. Austausch | Eichung bzw. Austausch | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | Elementkennzeichnung | – | – | –
 | max. Tageswert (Qdmax) | max. Tageswert (Qdmax) | – | –
 | min. Tageswert (Qdmin) | min. Tageswert (Qdmin) | – | –
 | mittl. Tageswert (Qdm) | mittl. Tageswert (Qdm) | – | –
 | Rechnungsempfänger | Rechnungsempfänger | – | –
 | – | Status („Status“) | Status („LA_StatusTypErweitert“) | Status („LA_StatusTypErweitert“)
 | Typ | Typ | ? | ?
 | – | Wasserqualität („Wasserqualität“) | – | Wasserqualität („LA_Wasserqualitaet“)

## Slide 57
Erweiterungen – Objektart „Zähler“ (2)
Erläuterungen zur Objektart „Zähler“
Aufgrund der Aufteilung der Objektart „Übergabepunkt, Zähler“ können Attribute entfallen
Integration der Elementkennzeichnung in das Attribut „Bezeichnung“
Fragestellungen zur Objektart „Zähler“
Für das Attribut „Typ“ der AHW besteht keine Werteliste. Es ist daher zu klären, ob das Attribut für die Objektart „Zähler“ benötigt wird.

## Slide 58
Erweiterungen – Objektart „Entnahmearmatur“ (1)
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | – | Entnahmearmatur | UP_EntnahmearmaturWasserversorgung UP_Regner UP_SpringbrunnenWasseraustrittstelle | UP_EntnahmearmaturWasserversorgung UP_Regner UP_SpringbrunnenWasseraustrittstelle
GeoTyp | Punkt | Punkt | Punkt | Punkt
Attribute | – | Bemerkung | Bemerkung | Bemerkung
 | – | Bezeichnung | Bezeichnung | Bezeichnung
 | – | Dokumenten-Planbezug | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | – | Nenndruck | – | Nenndruck
 | – | Status („Status“) | Status („LA_StatusTypEinfach“) | Status („LA_StatusTypEinfach“)
 | – | EntnahmearmaturTyp | Realisiert durch Objektklassen | 
 | – | Wasseralter bei mittl. Werten | – | –
 | – | Wasserqualität („Wasserqualität“) | – | Wasserqualität („LA_Wasserqualitaet“)

## Slide 59
Erweiterungen – Objektart „Entnahmearmatur“ (2)
Erläuterungen zur Objektart „Entnahmearmatur“
Die Objektart wurde neu eingeführt. Die Attribute der Objektart „Knotenpunkt“ wurden zu der Objektart übernommen.
Fragestellungen zur Objektart „Entnahmearmatur“
Aufgrund der Differenzierung der Objektart im LgBestMod ist die Einführung einer Werteliste „EntnahmearmaturTyp“ notwendig, um eine Zuordnung zwischen den Objektklassen des LgBestMod und den Daten der AHW zu ermöglichen. Zu klären ist, ob diese Differenzierung benötigt wird.

## Slide 60
Erweiterungen – Objektart „Entnahmearmatur“ – Wertelisten
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Werteliste | EntnahmearmaturTyp |  | Realisiert durch Objektklassen | 
Attributwerte | – | Regner | UP_Regner | 
 | – | Springbrunnenaustritt | UP_SpringbrunnenWasseraustrittstelle | 
 | – | Entnahmearmatur, allgemein | UP_EntnahmearmaturWasserversorgung | 

## Slide 61
Erweiterungen – Objektart „Armatur, allgemein“ (1)
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | – | Armatur, allgemein | UP_EntleerungWasserversorgung UP_RohrreinigungskastenWasserversorgung | UP_EntleerungWasserversorgung UP_RohrreinigungskastenWasserversorgung
GeoTyp | Punkt | Punkt | Punkt | Punkt
Attribute | – | Bemerkung | Bemerkung | Bemerkung
 | – | Bezeichnung | Bezeichnung | Bezeichnung
 | – | Dokumenten-Planbezug | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | – | Nenndruck | – | Nenndruck
 | – | Status („Status“) | Status („LA_StatusTypEinfach“) | Status („LA_StatusTypEinfach“)
 | – | ArmaturTyp | Realisiert durch Objektklassen | 
 | – | Wasseralter bei mittl. Werten | – | –
 | – | Wasserqualität („Wasserqualität“) | – | Wasserqualität („LA_Wasserqualitaet“)

## Slide 62
Erweiterungen – Objektart „Armatur, allgemein“ (2)
Erläuterungen zur Objektart „ Armatur, allgemein“
Die Objektart wurde neu eingeführt. Die Attribute der Objektart „Knotenpunkt“ wurden zu der Objektart übernommen.
Fragestellungen zur Objektart „ Armatur, allgemein“
Aufgrund der Differenzierung der Objektart im LgBestMod ist die Einführung einer Werteliste „EntnahmearmaturTyp“ notwendig, um eine Zuordnung zwischen den Objektklassen des LgBestMod und den Daten der AHW zu ermöglichen. Zu klären ist, ob diese Differenzierung benötigt wird.

## Slide 63
Erweiterungen – Objektart „Armatur, allgemein“ – Wertelisten
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Werteliste | EntnahmearmaturTyp |  | Realisiert durch Objektklassen | 
Attributwerte | – | Entleerung | UP_EntleerungWasserversorgung | 
 | – | Rohrreinigungskasten | UP_RohrreinigungskastenWasserversorgung | 

## Slide 64
Erweiterungen – Objektart „Löschwasserentnahmestelle“ (1)
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | – | Löschwasserentnahmestelle | UP_Loeschwasserentnahmestelle | UP_Loeschwasserentnahmestelle
GeoTyp | Punkt | Punkt | Punkt | Punkt
Attribute | – | Anschlussstutzen | – | –
 | – | Baujahr | – | –
 | – | Bemerkung | Bemerkung | Bemerkung
 | – | Bezeichnung | Bezeichnung | Bezeichnung
 | – | Dokumenten-Planbezug | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | – | Eigentümer | – | –
 | – | Einzugsgebiet (Gebäude) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung) | LdV-Links (Dokumentenverwaltung)
 | – | Höhe Sohle | – | –
 | – | Höhe WSP | – | –
 | – | Status („Status“) | Status („LA_StatusTypEinfach“) | Status („LA_StatusTypEinfach“)
 | – | Verantwortlichkeit | – | –
 | – | VolumenLöschwasserspeicher | – | VolumenLöschwasserspeicher

## Slide 65
Erweiterungen – Objektart „Löschwasserentnahmestelle“ (2)
Erläuterungen zur Objektart „Löschwasserentnahmestelle“
Die Objektart wurde neu eingeführt. Die Attribute der Objektart „Löschwasserspeicher“ wurden zu der Objektart übernommen.
Fragestellungen zur Objektart „Löschwasserentnahmestelle“
Bislang war nur die Dokumentation des Löschwasserspeichers gemäß AHW vorgesehen. Im LgBestMod liegt dazu keine entsprechende Klasse vor, sondern in verschiedenen Klassen (z.B. "UF_Teich", "UF_Zisterne") kann das Volumen abgelegt werden. Erkannt werden kann der Löschwasserspeicher an der Löschwasserentnahmestelle, die innerhalb der entsprechenden Flächen liegt. Die Attribute des Löschwasserspeichers können dabei für die Löschwasserentnahmestelle übernommen werden. Der Verzicht auf das Objekt „Löschwasserspeicher“ und die Einführung der Objektart „Löschwasserentnahmestelle“ ist abzustimmen.

## Slide 66
Erweiterungen – Objektart „Umhausung“ (1)
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | Umhausung |  |  | 
GeoTyp | Fläche |  |  | 
Attribute | Ablauf |  |  | 
 | Anlageneinzäunung |  |  | 
 | Aufbauten |  |  | 
 | Baujahr |  |  | 
 | Bauwerkskanten |  |  | 
 | Bemerkung |  |  | 
 | Deckenkonstruktion |  |  | 
 | Dokumenten-Planbezug |  |  | 
 | Eigentümer |  |  | 
 | Einbruchmeldesystem |  |  | 
 | Einbruchshemmklasse |  |  | 
 | Fabrikat |  |  | 
 | Hersteller |  |  | 
 | Lüftung |  |  | 

## Slide 67
Erweiterungen – Objektart „Umhausung“ (2)
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart | Umhausung |  |  | 
GeoTyp | Fläche |  |  | 
Attribute | Rauigkeit der Wand |  |  | 
 | Schadensquote |  |  | 
 | Schichtenaufbau |  |  | 
 | Schriftverkehr mit Aufsichtsbehörde |  |  | 
 | Schutzzone |  |  | 
 | Tragkonstruktion |  |  | 
 | Verantwortlichkeit |  |  | 
 | Wandkonstruktion |  |  | 
 | Wasserrechtliche Genehmigung |  |  | 
 | Zugangskontrolle |  |  | 
 | Zulauf |  |  | 
 | Zustand (Schäden) |  |  | 

## Slide 68
Erweiterungen – Objektart „Umhausung“ (3)
Erläuterungen zur Objektart „Umhausung“
Für die Objektart „Umhausung“ liegt kein entsprechendes Objekt im LgBestMod vor. Auf eine Übernahme der Attribute der Objektart „Umhausung“ für das Bauteil „Schacht“ wurde verzichtet, da die Attribute eher auf eine bauliche Anlage (z.B. „Deckenkonstruktion“, „Einbruchmeldesystem“) hinweisen. Der Objektart „Umhausung“ entspricht eher die allgemeine Objektklasse „BF_Gebaude“.
Fragestellungen zur Objektart „Umhausung“
Soll ein entsprechendes Objekt im LgBestMod eingeführt werden? Wie soll der Verweis erfolgen, wenn die „Umhausung“ ein erfasstes Gebäude ist?

## Slide 69
Löschungen – Objektart „Wasseraufbereitungsanlage“
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart |  |  | UP_Wasseraufbereitungsanlage | –
GeoTyp |  |  | Punkt | 
Attribute |  |  | Bemerkung | 
 |  |  | Bezeichnung | 
 |  |  | MaxLeistungsfaehigkeit | 
 |  |  | Status | 
Erläuterungen zur Objektart „Wasseraufbereitungsanlage“
Die Objektklasse „Wasseraufbereitungsanlage“ wird zusammengefasst mit der Objektklasse „UP_Wasserbehandlungsanlage“.

## Slide 70
Unklare Zuordnungen
 | AHW |  | LgBestMod | 
 | IST | SOLL | IST | SOLL
Objektart |  |  | UP_KKSPunktWasserversorgung | UP_KKSPunktWasserversorgung
GeoTyp |  |  | Punkt | Punkt
Attribute |  |  | Bemerkung | Bemerkung
Objektart |  |  | UP_MerksteinWasserversorgung | UP_MerksteinWasserversorgung
GeoTyp |  |  | Punkt | Punkt
Attribute |  |  | Bemerkung | Bemerkung
Objektart |  |  | UP_SchilderpfahlWasserversorgung | UP_SchilderpfahlWasserversorgung
GeoTyp |  |  | Punkt | Punkt
Attribute |  |  | Bemerkung | Bemerkung
Erläuterungen
Die Objektklassen „UP_KKSPunktWasserversorgung“, „UP_MerksteinWasserversorgung“ und „UP_SchilderpfahlWasserversorgung“ können keiner Objektart der AHW zugeordnet werden.

## Slide 71
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit